МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 17.09.2010 N 407

## МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо оформлення дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для суб'єктів господарювання з урахування технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

### Урахування технологічних нормативів при видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Технологічний норматив допустимого викиду забруднюючої речовини - гранична масова концентрація забруднюючої речовини у місці виходу відхідних газів з установки, устаткування або після газоочисного устаткування, яке встановлене безпосередньо за технологічним обладнанням.

Цей норматив виражається в міліграмах на кубічний метр (мг/м3) за стандартних умов у відхідних газах. Технологічні нормативи стосуються стаціонарних сталих режимів роботи устаткування, передбачених технологічним регламентом виробництва, і не поширюються на пускозупинні та перехідні режими і експлуатаційне обслуговування.

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами суб'єкта господарювання (далі - Дозвіл на викиди) видається на підставі розділу "Пропозиції на отримання Дозволу на викиди" документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання Дозволу на викиди, який відповідає вимогам п. 2.17 Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, затвердженої наказом Мінприроди від 09.03.2006 N 108 (далі - Інструкція).

Пропозиції на отримання Дозволу на викиди повинні містить інформацію щодо граничнодопустимих (дозволених) обсягів викидів, та ґрунтуватися на прийнятих рішеннях відповідно до вимог п. 2.12 Інструкції.

При прийнятті рішень про встановлення граничнодопустимих (дозволених) обсягів викидів необхідно враховувати комбінований підхід регулювання викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами, а саме:

з урахуванням оцінки впливу викидів забруднюючих речовин на стан атмосферного повітря;

аналіз відповідності фактичних викидів забруднюючих речовин встановленим нормативам на викиди, в тому числі технологічним нормативам, затвердженим в установленому порядку.

За результатами оцінки впливу викидів забруднюючих речовин на стан атмосферного повітря по кожній забруднюючій речовині з урахуванням викидів від сукупності джерел викидів, з яких надходять забруднюючі речовини в атмосферне повітря, на межі санітарно-захисної зони не повинно бути перевищення гігієнічних нормативів.

По кожній забруднюючій речовині для кожного джерела викиду не повинно бути перевищення нормативів граничнодопустимих викидів (наказ Мінприроди від 27.06.2006 N 309), у разі встановлення технологічних нормативів - перевищення технологічного нормативу.

Для стаціонарних джерел, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини від окремих типів обладнання, на яких встановлюються технологічні нормативи, граничнодопустимі викиди на джерелі викиду не встановлюються, за винятком забруднюючих речовин, які відповідно до технологічних нормативів не регламентуються. В цьому випадку для цих забруднюючих речовин встановлюється норматив граничнодопустимого викиду (г/с) на джерелі викиду.

Для перевірки правильності обчислення параметрів (вихідних даних) для розрахунку технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин необхідно використовувати методологію розрахунків, наведених у додатках 1 - 4.

Технологічний норматив встановлюється як умова до технологічного процесу та виробничого контролю в довільній формі (в табличному або текстовому вигляді) у розділі 2 Дозволу.

Приклад оформлення умов у складі дозволу на викиди до технологічного процесу та виробничого контролю:

### Умови до технологічного процесу

Відповідно до наказу Мінприроди від 22.10.2008 N 541 "Про затвердження технологічних нормативів допустимого викиду забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт" масова концентрація забруднюючих речовин у газах, що відводяться від окремого типу обладнання (котли) у місці їх виходу з устаткування (або газоочисного обладнання, яке встановлене безпосередньо за джерелом утворення викидів), не повинна перевищувати технологічних нормативів.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, що відводяться від окремих типів обладнання, надаються за формою, яка наведена у таблиці 1.

Таблиця 1

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, що відводяться від окремих типів обладнання Джерело N 1

| Джерело утворення | Забруднююча речовини | Максимальна масова концентрація забруднюючих речовин, мг/м3 | Технологічний норматив допустимих викидів відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення граничнодопустимого викиду |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування, марка, вид палива | Номер | Код | Найменування |  | Поточний | Перспективний |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Котел на твердому паливі | 1 | 2902 | Суспендовані тверді частинки, недиференційовані за складом | 241 | 1300 | 100 | 241 | 01.01.2010 |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 | 01.01.2016 |
|  |  | 301 | Оксиди азоту (в перерахунку на діоксид азоту) | 100 | 5100 | 850 | 100 | 01.01.2010 |
|  |  | 330 | Діоксид сірки | 600 | 700 | 600 | 600 | 01.01.2010 |
|  |  | 337 | Вуглецю оксид | 200 | 250 | 250 | 200 | 01.01.2010 |
| Котел на газоподібному паливі | 2 | 301 | Оксиди азоту (в перерахунку на діоксид азоту) | 700 | 500 | 150 | 700 | 01.01.2010 |
|  |  |  |  |  |  |  | 500 | 01.12.2010 |
|  |  |  |  |  |  |  | 150 | 01.01.2018 |
|  |  | 337 | Вуглецю оксид | 200 | 250 | 250 | 200 | 01.01.2010 |

### Умови до виробничого контролю

Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів забруднюючих речовин у газах, що відводяться від окремого типу обладнання (котли) у місці їх виходу з обладнання (або газоочисної установки), наведений у таблиці 2.

Таблиця 2

Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів забруднюючих речовин у газах, що відводяться від окремого типу обладнання

| N джерела викиду | Найменування джерела утворення, марка, вид палива | Номер джерела утворення | Назва забруднюючої речовини | Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3 | Періодичність вимірювання | Методика виконання вимірювань | Місце відбору проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Котел на твердому паливі | 1 | Суспендо вані тверді частинки, недиференційовані за складом | 241 з 01.01.2016 100 | 1 раз на квартал | МВВ N 081/12-01661-05 | ділянка газоходу вертикальна, після димососу, D = 500 мм |
|  |  |  | Оксиди азоту (в перерахунку на діоксид азоту) | 100 | 1 раз на квартал | МВХ 08.316-2001 | ділянка газоходу вертикальна, після димососу, D = 500 мм |
|  |  |  | Діоксид сірки | 600 | 1 раз на квартал | Определение сернистого ангидрида (33), с.79 | ділянка газоходу вертикальна, після димососу, D = 500 мм |
|  |  |  | Вуглецю оксид | 200 | 1 раз на квартал | Методика определения концентрации оксида углерода методом газовой хроматографии с использованием прибора "Газохром-3101" (1). с. 54 | ділянка газоходу вертикальна, після димососу, D = 500 мм |
| 1 | Котел на газоподібному паливі | 2 | Оксиди азоту (в перерахунку на діоксид азоту) | 700 з 01.12.2010 500 з 01.01.2018 150 | 1 раз на квартал | МВ Х 08.316-2001 | ділянка газоходу горизонтальна, після димососу, D = 500 мм |
|  |  |  | Вуглецю оксид | 200 | 1 раз на квартал | Определение сернистого ангидрида (33), с. 79 | ділянка газоходу горизонтальна, після димососу, D = 500 мм |

| Директор Департаменту екологічного моніторингу | Н. Овчиннікова |
| --- | --- |

Додаток 1 до Методичних вказівок щодо оформлення дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для суб'єктів господарювання з урахування технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

### Перерахунок результатів вимірювань на сухий газ
(на прикладі цементного виробництва)

Технологічними нормативами допустимих викидів забруднюючих речовин із технологічного устаткування підприємств цементного виробництва передбачено дотримання граничної масової концентрації забруднюючої речовини у відхідних газах за стандартних умов, а саме - нормальних умов (температура 273 K, тиск 101,3 кПа) та стандартного вмісту кисню в сухих відхідних газах - 10 % для обертових випалювальних печей та 17 % - для сушильних агрегатів (розділ 1).

Для холодильників, цементних, вугільних і сировинних млинів перерахунок концентрацій суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, здійснюється лише до нормальних умов.

При проведенні вимірювань вмісту газоподібних складових відхідних газів, таких як діоксид сірки, оксиди азоту, оксид вуглецю тощо, газоаналізаторами, обладнаними системою пробопідготовки (осушування та охолодження або конденсатозбірник), отримають значення об'ємної частки компонентів (млн-1 або ppm) або масової концентрації (мг/м3) у сухих відхідних газах. У цьому випадку перерахунок масової концентрації забруднюючих речовин на сухі відхідні гази не проводиться.

### 1. Перерахунок концентрації на нормальні умови

Перерахунок значень масової концентрації та об'ємної витрати газу на нормальні умови проводиться тільки у тому разі, якщо це є наслідком невиконання вимог наказу від 27 червня 2006 року N 309 "Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел" та допущених до використання методик виконання вимірювань вмісту забруднюючих речовин у викидах стаціонарних джерел.

### 2. Перерахунок на сухі відхідні гази

2.1 Перерахунок концентрації на сухий газ здійснюється лише в тому разі, якщо відхідні гази є вологими, а застосовані вимірювальні прилади не обладнані системою пробопідготовки (осушування та охолодження або конденсатозбірник).

2.2 Перерахунок концентрації на сухі відхідні гази може бути здійснений двома шляхами: на основі вимірювань вмісту вологи у відхідних газах або розрахунковим шляхом на основі даних про вміст вологи в паливі.

2.2.1 Перерахунок концентрації на сухі відхідні гази на основі вимірювань вмісту вологи у відхідних газах

Для отримання приведеної масової концентрації забруднюючої речовини у сухих відхідних газах B,сух, мг/м3, використовують формулу

|  | (4) |
| --- | --- |

| де | B,ну - масова концентрація забруднюючої речовини відхідних газів, приведених до нормальних умов; |
| --- | --- |
|  | Vсг - питомий вихід сухих відхідних газів, приведений до нормальних умов, м3/кг; |
|  | Vвг - питомий вихід вологих відхідних газів, приведений до нормальних умов, м3/кг; |
|  | H2O - об'ємна частка (вміст) вологи у вологих відхідних газах при робочій концентрації кисню 1O2 в сухих відхідних газах, %; |

Об'ємну частку вологи у відхідних газах H2O можна визначити на підставі вимірювань відносної вологості відхідних газів  . У такому разі в місці відбору проби вимірюється відносна вологість газів  та їх температура t і тиск p, на основі яких визначається об'ємний вміст вологи за формулою

|  | , % | (5) |
| --- | --- | --- |

| де |  - виміряна відносна вологість димових газів, %; |
| --- | --- |
|  | p - тиск відхідних газів у точці вимірювань, кПа. |
|  | ps(t) - парціальний тиск насиченої водяної пари при температурі t у точці вимірювань, визначається за термодинамічними таблицями водяної пари (насичена водяна пара при 0 - 374° C), кПа. |

Значення тиску насиченої водяної пари ps(t) в залежності від температури приведені в таблиці 2.

Таблиця 2. Тиск насиченої водяної пари при температурі T

| T, ° C | ps, кПа | T, ° C | ps, кПа | T, ° C | ps, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 4,241 | 85 | 57,80 | 140 | 361,4 |
| 35 | 5,622 | 90 | 70,11 | 145 | 415,5 |
| 40 | 7,375 | 95 | 84,53 | 150 | 476,0 |
| 45 | 9,582 | 100 | 101,33 | 155 | 543,3 |
| 50 | 12,335 | 105 | 120,80 | 160 | 618,1 |
| 55 | 15,741 | 110 | 143,27 | 165 | 700,8 |
| 60 | 19,920 | 115 | 169,06 | 170 | 792,0 |
| 65 | 25,010 | 120 | 198,54 | 175 | 892,4 |
| 70 | 31,16 | 125 | 232,1 | 180 | 1002,7 |
| 75 | 38,55 | 130 | 270,1 | 185 | 1123,3 |
| 80 | 47,36 | 135 | 313,1 | 190 | 1255,1 |

2.3 Перерахунок на сухі відхідні гази розрахунковим методом базується на даних про питомі виходи (об'єми) складових відхідних газів.

Загальний питомий вихід вологих відхідних газів після технологічного процесу, приведений до нормальних умов, визнається як сума питомого виходу Vвгп вологих відхідних газів, що утворюються при спалюванні палива, питомого виходу Vвгс вологих відхідних газів, що утворюються в результаті термічної обробки сировини, та питомого виходу Vвгр повітря, необхідного для охолодження відхідних газів технологічного процесу шляхом розбавлення повітрям:

|  | (6) |
| --- | --- |

Питомий вихід Vвгп вологих відхідних газів, що утворюються при спалюванні палива, визнається як сума виходу сухих відхідних газів Vсгп та утвореної при спалюванні палива водяної пари Vwп:

|  | (7) |
| --- | --- |

Питомий вихід Vвгс вологих відхідних газів, що утворюються в результаті термічної обробки сировини, визнається як сума виходу сухих відхідних газів Vсгс та водяної пари з фізичної вологи сировини Vwфс і водяної пари з гідратної вологи сухої сировини Vwгс:

|  | (8) |
| --- | --- |

Питомий вихід Vвгр повітря для розбавлення відхідних газів як сума виходу сухого повітря Vсгр та водяної пари, що міститься у повітрі, Vwр:

|  | (9) |
| --- | --- |

Тоді загальний питомий вихід сухих відхідних газів становитиме

|  | (10) |
| --- | --- |

У залежності від технологічних умов певні складові рівнянь (6) - (9) можуть виключатися. Наприклад, для сушильних агрегатів питомий вихід водяної пари з гідратної вологи сухої сировини Vwгс буде дорівнювати нулю, а для теплосилових установок питомі виходи вологих газів, що утворюються в результаті термічної обробки сировини та повітря, що необхідно для охолодження відхідних газів технологічного процесу, відсутні (Vвгс = 0, Vвгр = 0)

2.4 Розрахунок питомого об'єму відхідних газів при спалюванні палива, м3/кг палива, визначається за формулою:

|  | (11) |
| --- | --- |

| де | Vвг - питомий об'єм вологих відхідних газів, м3/кг палива; |
| --- | --- |
|  | VRO2 - питомий об'єм трьохатомних газів (CO2 + SO2), м3/кг палива; |
|  | VN2 - питомий об'єм азоту у відхідних газах за повної стехіометрії, м3/кг палива; |
|  | V0 - питома витрата сухого повітря за повної стехіометрії, м3/кг палива; |
|  | оефіцієнт надлишку повітря (1); |
|  | Vw - питомий об'єм водяної пари, м3/кг палива; |
|  | Vсг - питомий об'єм сухих відхідних газів, м3/кг палива. |

Питомий об'єм трьохатомних газів визначається через вміст вуглецю Cr та сірки (піритної і органічної) Srп+о на робочу масу палива за формулою:

|  | , м3/кг палива. | (12) |
| --- | --- | --- |

Питомий об'єм азоту за повної стехіометрії визнається як:

|  | , м3/кг палива, | (13) |
| --- | --- | --- |

| де | Nr - вміст азоту на робочу масу палива, %. |
| --- | --- |

Необхідний питомий об'єм сухого повітря, м3/кг палива, для забезпечення стехіометрії горіння визначається за формулою:

|  | , | (14) |
| --- | --- | --- |

| де | Hr - вміст водню на робочу масу палива, %; |
| --- | --- |
|  | Or - вміст кисню на робочу масу палива, %. |

Питомий об'єм водяної пари, м3/кг палива, складається з водяної пари, що утворюється при згорянні водню палива, при випарюванні вологи палива (з вмістом Wr на робочу масу) та вологи повітря, поданого на спалювання палива:

|  | , | (15) |
| --- | --- | --- |

Питомий об'єм сухих відхідних газів, м3/кг палива, при спалюванні палива становитиме:

|  | (16) |
| --- | --- |

Якщо для технологічного процесу можна визначити питому масову витрату палива на одиницю виробленої продукції, наприклад на 1 кг клінкеру для цементного виробництва, як

|  | (17) |
| --- | --- |

| де | Bп - масова витрата палива на технологічний процес, кг/год.; |
| --- | --- |
|  | B - масовий вихід продукції, кг/год. |

Тоді питомий вихід відхідних газів при спалюванні палива визначається як

|  | (18) |
| --- | --- |

2.5 Розрахунок питомого об'єму відхідних газів при термічній обробці сировини враховує процес виділення вологи з вологої сировини та конверсії сухої сировини на газову та тверду фази.

Питомий вихід водяної пари, утвореної при випарюванні фізичної вологи в процесі термічної обробки сировини, визначається за формулою

|  | , м3/кг продукції | (19) |
| --- | --- | --- |

| де | bc = Bc/b - питома витрата сировини, кг/кг продукції; |
| --- | --- |
|  | Wф - масовий вміст фізичної вологи у сировині, %; |
|  | H2O - густина водяної пари за нормальних умов, 0.804 кг/м3. |

Питомий вихід водяної пари, утвореної при виході гідратної вологи з сухої сировини шляхом прожарювання сировини, визначається за формулою

|  | , м3/кг продукції | (20) |
| --- | --- | --- |

| де | Wг - масовий вміст гідратної вологи в сухій сировині, %. |
| --- | --- |

Питомий вихід сухих відхідних газів, утворених при термічній обробці сухої сировини, визначається за формулою

|  | , м3/кг продукції | (21) |
| --- | --- | --- |

| де | ВПП - втрата маси при прожарюванні сухої сировини, %; |
| --- | --- |
|  | сг - густина сухих відхідних газів від сировини, кг/м3. |

Питомий вихід відхідних газів, м3/кг продукції, при термічній обробці сировини становитиме

|  | , | (22) |
| --- | --- | --- |

2.6 Якщо для технологічного процесу необхідно захолодити відхідні гази шляхом розбавлення повітрям, то його питомий вихід, м3/кг продукції, визначається за формулою

|  | (23) |
| --- | --- |

| де | - відношення питомої витрати сухого повітря на розбавлення відхідних газів до питомої витрати сухого повітря, теоретично необхідного для спалювання палива, м3/м3. |
| --- | --- |

2.7 Загальний питомий вихід вологих відхідних газів, м3/кг продукції, становитиме:

|  | (24) |
| --- | --- |

А загальний питомий вихід сухих відхідних газів, м3/кг продукції, становитиме:

|  | (25) |
| --- | --- |

Загальний вміст водяної пари у відхідних газах розраховується як

|  | (26) |
| --- | --- |

Вміст кисню, %, у сухих відхідних газах становитиме:

|  | (27) |
| --- | --- |

Якщо під час вимірювань концентрації забруднюючої речовини заміряний робочий вміст кисню O2 в сухих відхідних газах відрізняється від стандартного вмісту кисню 0O2 в сухих відхідних газах для технологічного процесу, то перерахунок об'ємного вмісту вологи з стандартного на робочий вміст кисню у сухих відхідних газах здійснюється за формулою:

|  | (28) |
| --- | --- |

2.8 Значення об'ємного вмісту вологи 0H2O, %, у вологих відхідних газах при стандартному вмісті кисню у сухих відхідних газах 0O2 розраховуються на основі матеріальних та теплових балансів відповідних технологічних процесів.

Для обертових клінкерних печей усереднені значення 0H2O, %, залежно від палива і способу отримання клінкеру приведені у таблиці 3.

Таблиця 3. Усереднений вміст водяної пари у відхідних газах для обертових клінкерних печей

| Спосіб | Паливо | Стандартний вміст кисню, % | Вміст водяної пари, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Мокрий | Природний газ | 10 | 35,7 |
|  | Вугілля |  | 32,3 |
| Сухий | Природний газ |  | 9,4 |
|  | Вугілля |  | 5,7 |

Для сушильних агрегатів усереднені значення 0H2O, %, залежно від виду палива, приведені у таблиці 4.

Таблиця 4. Усереднений вміст водяної пари у відхідних газах для сушильних агрегатів

| Паливо | Стандартний вміст кисню, % | Вміст водяної пари, % |
| --- | --- | --- |
| Природний газ | 17 | 12,7 |
| Вугілля |  | 11,3 |

Позначення та одиниці фізичних величин

B - масова концентрація забруднюючої речовини B, мг/м3;

'B - масова концентрація забруднюючої речовини B, приведена до стандартних умов, мг/м3;

рs(t) - парціальний тиск насиченої водяної пари при температурі t у точці вимірювань, визначається за термодинамічними таблицями водяної пари (насичена водяна пара при 0 - 374° C), кПа;

t - температура, °C;

р - тиск газопилового потоку, кПа;

В - об'ємна концентрація речовини B, млн-1 або ppm;

 - густина речовини B за нормальних умов (температура 273 К, тиск 101,3 кПа), кг/м3;

H2Oст - об'ємна частка вологи у відхідних газах при стандартному вмісті кисню, %;

H2O - об'ємна частка вологи у відхідних газах при виміряному вмісті кісню, %.

О2 ст - стандартний вміст кисню у сухих відхідних газах, %;

О2 - виміряний вміст кисню у сухих відхідних газах, %;

 - відносна вологість димових газів, %;

Wr - робоча вологість палива, %.

Додаток 2 до Методичних вказівок щодо оформлення дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для суб'єктів господарювання з урахування технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

### Приведення масової концентрації забруднюючих речовин до стандартного вмісту кисню у сухих відхідних газах

Приведення масової концентрації забруднюючих речовин до стандартного вмісту кисню у сухих відхідних газах, мг/м3, проводиться за формулою:

|  | , | (1.1) |
| --- | --- | --- |

де ов - приведена масова концентрація забруднюючої речовини у сухих відхідних газах;

B,сух - масова концентрація забруднюючої речовини у сухих відхідних газах;

O2 - виміряний вміст кисню у сухих відхідних газах, %;

O2 - стандартний вміст кисню у сухих відхідних газах, %.

Додаток 3 до Методичних вказівок щодо оформлення дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для суб'єктів господарювання з урахування технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

### Визначення вмісту оксидів азоту (у перерахунку на діоксид азоту (NO + NO2)

Перерахунок проводиться за формулою:

|  | , | (2.1) |
| --- | --- | --- |

де

 NOx - масова концентрація оксидів азоту, в перерахунку на діоксид азоту, мг/м3;

NO2 - масова концентрація діоксиду азоту, мг/м3;

NO - масова концентрація оксиду азоту, мг/м3.

При отриманні результатів вимірювань вмісту оксиду азоту NO та діоксидом азоту NO2 в об'ємних частках (млн-1, ppm), значення масової концентрації оксидів азоту, в перерахунку на діоксид азоту, може бути визначене за формулою:

|  | , | (2.2) |
| --- | --- | --- |

де  та   - об'ємна концентрація діоксиду азоту та оксиду азоту, млн-1, (ppm).

Додаток 4 до Методичних вказівок щодо оформлення дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для суб'єктів господарювання з урахування технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

### Розрахунок масової концентрації на джерелі викиду за результатами замірів на джерелах утворення

Розрахунок масової концентрації забруднюючих речовин джерела викиду, мг/м3, за результатами вимірювань масової концентрації забруднюючих речовин на декількох джерелах утворення забруднюючих речовин проводиться за формулою:

|  | , | (4.1) |
| --- | --- | --- |

де   - масова концентрація компонента В джерела викиду, розрахована за значеннями масових концентрацій, визначених на відповідних джерелах утвореннях, мг/м3;

- масова витрата компонента В i-того джерела утворення, г/с;

- об'ємна витрата газопилового потоку і-того джерела утворення, приведена до нормальних умов, м3/с.

Розрахунок масової концентрації забруднюючих речовин джерела викиду, приведеної до стандартного вмісту кисню, мг/м3, за результатами вимірювань масової концентрації забруднюючих речовин на декількох джерел утворення забруднюючих речовин, приведених до нормованого вмісту кисню, проводиться за формулою:

|  | , | (4.2) |
| --- | --- | --- |

де - масова концентрація компонента В джерела викиду, приведена до стандартного вмісту кисню, та розрахована за значеннями масових концентрацій, визначених на відповідних джерелах утвореннях та приведених до стандартного вмісту кисню, мг/м3;

- масова витрата компонента В i-того джерела утворення, приведена до стандартного вмісту кисню, г/с;

- об'ємна витрата газопилового потоку і-того джерела утворення, приведена до нормальних умов, м3/с.